## Slide 1
任意一个十进制数 Ｎ 可以写成
Ｎ＝10E ×Ｍ
计算机中一个任意进制数 Ｎ 可以写成
Ｎ＝Ｒe ×m
m ：尾数，是一个纯小数。
e ：浮点的指数, 是一个整数。
R ：基数，对于二进计数值的机器是一个常数，一般规定Ｒ 为2，8或16。
浮点数的表示方法
9×10－28 = 0.9 ×10-27
2×1033 = 0.2 ×1034
——Ｎ=10E·Ｍ （十进制表示）

## Slide 2
尾数：用定点小数表示，给出有效数字的位数，
决定了浮点数的表示精度；
阶码：用定点整数形式表示，指明小数点在数据中的位置，决定了浮点数的表示范围。
Es E1 E2 …… Em Ms M1 M2 …… Mn
阶符 阶码 数符 尾数
一个机器浮点数由阶码和尾数及其符号位组成：
(2) 浮点数的标准格式 （Ｎ＝Ｒe.m）
为便于软件移植，使用 IEEE（电气和电子工程师协会）标准
IEEE754 标准：尾数用原码；阶码用移码；基为2

## Slide 3
S——尾数符号，0正1负；
M——尾数, 纯小数表示, 小数点放在尾数域的最前面。
采用原码表示。
E——阶码，采用“移码”表示;
阶符采用隐含方式，即采用“移码”方法来表示正负指数。
• 按照 IEEE754 的标准，32位浮点数和64位浮点数的标准格式为 ：
S E M
31 30 23 22 0
32位
S E M
63 62 52 51 0
64位

## Slide 4
(3) 浮点数的规格化表示
一个浮点数有不同的表示：
0.5； 0.05101 ； 0.005 102 ； 50 10-2
为提高数据的表示精度，需做规格化处理。
浮点数是数学中实数的子集合，由一个纯小数乘上一个指数值来组成。

## Slide 5: 浮点数的规格化
规格化目的：
  为了提高数据的表示精度
  为了数据表示的唯一性
  尾数为R进制的规格化：
  绝对值大于或等于1/R
二进制原码的规格化数的表现形式：
正数 0.1xxxxxx
负数 1.0xxxxxx
正数 0.1xxxxxx
负数 1.1xxxxxx
补码尾数的规格化的表现形式：
  尾数的最高位与符号位相反

## Slide 6
把不满足这一表示要求的尾数，变成满足这一要求的尾数的操作过程，叫作浮点数的规格化处理，通过尾数移位和修改阶码实现。
在计算机内，其纯小数部分被称为浮点数的尾数，对非 0 值的浮点数，要求尾数的绝对值必须 >= 1/2，即尾数域的最高有效位应为1,称满足这种表示要求的浮点数为规格化表示:
0.1000101010
规格化处理：

## Slide 7
既然非 0 值浮点数的尾数数值最高位必定为 1，则在保存浮点数到内存前，通过尾数左移, 强行把该位去掉, 用同样多的尾数位就能多存一位二进制数，有利于提高数据表示精度，称这种处理方案使用了隐藏位技术。
0.1100010  1.100010
当然，在取回这样的浮点数到运算器执行运算时，必须先恢复该隐藏位。
隐藏位技术:

## Slide 8
(4) 规格化浮点数的真值
x = (-1)s  (1.Ｍ)  2Ｅ－127 e =Ｅ – 127
一个规格化的32位浮点数ｘ的真值为：
S E M
31 30 23 22 0
= 2n + x
-2n  x  2n
[x]移 = x0 x1 x2 ··· xn
32位浮点数格式：
移码定义：
x = ( –1)s×(1.Ｍ)×2Ｅ－1023
一个规格化的64位浮点数ｘ的真值为：
这里e是真值，Ｅ是机器数

## Slide 9
例：若浮点数 x 的二进制存储格式为(41360000)16，求
其32位浮点数的十进制值。
解： 0100,0001,0011,0110,0000,0000,0000,0000
数符：0
阶码：1000,0010
尾数：011,0110,0000,0000,0000,0000
指数e＝阶码－127＝10000010－01111111 ＝00000011=(3)10 包括隐藏位1的尾数：
1.M＝1.011 0110 0000 0000 0000 0000＝1.011011
于是有 x＝(－1)s×1.M×2e
＝＋(1.011011)×23＝＋1011.011＝(11.375)10

## Slide 10
例: 将十进制数20.59375转换成32位浮点数的二进制格式来存储
解：首先分别将整数和分数部分转换成二进制数：
20.59375＝10100.10011
然后移动小数点，使其在第1，2位之间
10100.10011＝1.010010011×24 e＝4
于是得到： e =Ｅ – 127
S＝0，E＝4＋127＝131=1000,0011，M＝010010011
最后得到32位浮点数的二进制存储格式为
0100 0001 1010 0100 1100 0000 0000 0000＝ (41A4C000)16

## Slide 11
解：-0.75 = -3/4 = -0.112 = -1.1×2-1
=(-1)1×(1 + 0.1000 0000 0000 0000 0000 000)×2-1
=(-1)1×(1 + 0.1000 0000 0000 0000 0000 000)×2126-127
s=1，E= 12610 = 011111102， F = 1000 … 000。
1 011,1111,0 100,0000,0000,0000,0000,0000
B F 4 0 0 0 0 0 H
例：将十进制数-0.75表示成单精度的IEEE 754标准代码

## Slide 12
解：S=1，E=129，F = 1/4 = 0.25，
(-1)1×(1+0.25)×2129-127
= -1×1.25×22
= -1.25×4
= -5.0
例：求如下IEEE 754 单精度浮点数的十进制数值：
1 10000001 01000000000000000000000
解：12310=11110112= 0.11110110002×27
[7]移=10000+00111 = 10111
[0.1111011000]补=0.1111011000
[123]浮=0 10111 1111011000
例：对数据12310作规格化浮点数的编码，假定1位符号位，基数为2，阶码5位，采用移码，尾数10位，采用补码。

## Slide 13: IEEE754浮点数的范围
格式
最小值
最大值
单精度
E=1, M=0,
1.0
×
2
1-127
= 2
-126
E=254, f=.1111
…
,
1.111
…
1
×
2
254-127
= 2
127
×
(2-2
-23
)
双精度
E=1, M=0,
1.0
×
2
1-1023
=2
-1022
E=2046, f=.1111
…
,
1.111
…
1
×
2
2046-1023
=2
1023
×
(2-2
-52
)

## Slide 14: 浮点数标准(IEEE754)
IEEE
单精度浮点数编码格式
符号位
阶码
尾数
表示
0/1
255
非
0
NaN
0/1
255
非
0
NaN
0
255
0
+INF
1
255
0
-INF
0/1
1-254
f
(-1)
s
×
1.
f
×
2
e-127
0/1
0
f
(
非
0)
(-1)
s
×
0.
f
×
2
e-126
0/1
0
0
+0/-0

## Slide 15
浮点运算方法和浮点运算器
浮点加、减法运算
浮点乘、除法运算

## Slide 16
尾数：用定点小数表示，给出有效数字的位数，
决定了浮点数的表示精度；
阶码：用整数形式表示，指明小数点在数据中的位
置，决定了浮点数的表示范围。
机器浮点数格式：
浮点数的表示方法
阶符 阶码 数符 尾数
Es E1 E2 …… Em Ms M1 M2 …… Mn

## Slide 17
IEEE 标准：尾数用原码； 阶码用“移码”；基为2。
浮点数的标准格式
按照 IEEE754 的标准，32位浮点数和64位浮点数
的标准格式为 ：
31 30 23 22 0
S E M
32位
S E M
63 62 52 51 0
64位
• 为便于软件移植，使用 IEEE标准

## Slide 18
设有两个浮点数ｘ和ｙ, 它们分别为:
浮点加、减法运算
其中 Ex 和 Ey 分别为数ｘ和ｙ的阶码，
Mx 和 My为数ｘ和ｙ的尾数。
两浮点数进行加法和减法的运算规则是:
ｘ±ｙ＝(Mx2Ex－Ey±My)2Ey Ex <= Ey
ｘ＝2Ex · Mｘ
ｙ＝2Ey · Mｙ

## Slide 19
完成浮点加减运算的操作过程大体分为四步：
(1) 0 操作数的检查；
(2) 比较阶码大小并完成对阶；
(3) 尾数进行加或减运算；
(4) 结果规格化。
(5) 舍入处理。
(6)溢出处理。

## Slide 20
使二数阶码相同（即小数点位置对齐），这个过程叫作对阶。
• 先求两数阶码 Ex 和 Ey之差，即△E = Ex－Ey
若△E = 0，表示 Ex=Ey
若△E > 0, Ex>Ey
若△E < 0, Ex<Ey
通过尾数的移动来改变Ex或Ey，使其相等.
• 对阶原则
阶码小的数向阶码大的数对齐；
小阶的尾数右移，每右移一位,其阶码加1(右规)。
(2) 对阶
(1) 0 操作数检查

## Slide 21
例: x=201×0.1101, y=211×(-0.1010), 求x+y=?
解：为便于直观了解，两数均以补码表示，阶码、尾数均采用
双符号位。
[x]补=00 01, 00.1101 [y]补=00 11, 11.0110
[△E]补= [ Ex]补－[Ey]补= 00 01+11 01 = 11 10
△E = -2, 表示Ex比Ey小2, 因此将x的尾数右移两位.
右移一位, 得 [x]补=00 10, 00.0110
再右移一位, 得 [x]补=00 11, 00.0011
至此, △E=0, 对阶完毕.

## Slide 22
尾数求和方法与定点加减法运算完全一样。
对阶完毕可得: [x]补=00 11, 00.0011
[y]补=00 11, 11.0110
对尾数求和: 00.0011
+ 11.0110
11.1001
即得: [x+y]补=00 11, 11.1001
(3) 尾数求和运算

## Slide 23
(4) 结果规格化
求和之后得到的数可能不是规格化了的数, 为了增加有效数字的位数, 提高运算精度,必须将求和的结果规格化.
①规格化的定义:
(二进制)
对正数: S=00.1×××…×
对负数: S=11.0×××…×
采用双符号位的补码：
采用原码：
正数: S=0.1 ×××…×
负数： S=1.1 ×××…×

## Slide 24
若不是规格化的数,需要尾数向左移位,以实现规格化的过程,我们称其为向左规格化。
②向左规格化
前例中, 00 11, 11.1001不是规格化数,因而需要左规,即左移一位,阶码减1,得:
[x+y]补=00 10, 11.0010
③向右规格化
浮点加减运算时,尾数求和的结果也可能得到：
01.×××…× 或 10.×××…×,
即两符号位不等，即结果的绝对值大于1。向左破坏了规格化。
此时,将尾数运算的结果右移一位,阶码加1,称为向右规格化。

## Slide 25
例：两浮点数 x=0.1101 210 , y=(0.1011) 201, 求x+y。
解： [x]补=00 10，00.1101 [y]补=00 01，00.1011
对阶： [△E]补= [ Ex]补－[Ey]补=00 10+ 11 11= 00 01
y向x对齐，将y的尾数右移一位，阶码加1。
[y]补=00 10，00.0101
求和： 00.1101
+ 00.0101
01.0010
[x+y]补=00 10，01.0010
右归：运算结果两符号位不同，其绝对值大于1，右归。
[x+y]补= 00 11，00.1001

## Slide 26
在对阶或向右规格化时, 尾数要向右移位, 这样, 被右移的尾数的低位部分会被丢掉, 从而造成一定误差,因此要进行舍入处理。
• 简单的舍入方法有两种：
① “0舍1入”法
即如果右移时被丢掉数位的最高位为0则舍去，反之则将尾
数的末位加“1”。
② “恒置1”法
即只要数位被移掉，就在尾数的末位恒置“1”。从概率上来
说,丢掉的0和1各为1/2。
(5) 舍入处理
• IEEE754标准中，舍入处理提供了四种可选方法：

## Slide 27
(6)溢出处理
与定点加减法一样，浮点加减运算最后一步也需判溢出。在浮点规格化中已指出，当尾数之和(差)出现01．××…×或10．××…×时，并不表示溢出，只有将此数右规后，再根据阶码来判断浮点运算结果是否溢出。

## Slide 28
若机器数为补码，尾数为规格化形式，并假设阶符取2位，阶码取7位、数符取2位，尾数取n位，则它们能表示的补码在数轴上的表示范围如图所示。
正
负

## Slide 29
图中A，B，a，b分别对应最小负数、最大正数、最大负数和最小正数。它们所对应的真值分别是：
A最小负数 2+127  (-1)
B最大正数 2+127  (1-2-n)
a最大负数 2-128  (-2-1-2-n)
b最小正数 2-128  2-1
正
负

## Slide 30
图中a,b之间的阴影部分，对应阶码小于128的情况，叫做浮点数的下溢。下溢时．浮点数值趋于零，故机器不做溢出处理，仅把它作为机器零。
图中的A、B两侧阴影部分，对应阶码大于127的情况，叫做浮点数的上溢。此刻，浮点数真正溢出，机器需停止运算，作溢出中断处理。一般说浮点溢出，均是指上溢。
可见，浮点机的溢出与否可由阶码的符号决定：
阶码[j]补=01,     为上溢，机器停止运算，做中断处理；
阶码[j]补=10,     为下溢，按机器零处理。

## Slide 31
例：若某次加法操作的结果为 [X+Y]补=11.010, 00.0000110111
则应对其进行向左规格化操作：
尾数为： 00.1101110000 ， 阶码减4：
11.010
+ 11.100 [-4]补
10.110
例：若某次加法操作的结果为 [X+Y]补=00.111, 10.1011100111
则应对其进行向右规格化操作：
尾数为： 11.0101110011 ， 阶码加1： 01.000
阶码超出了它所能表示的最大正数（+7），表明本次浮点运算产生了溢出。
阶码超出了它所能表示的最小负数（-8），表明本次浮点运算产生了溢出。

## Slide 32
在加、减运算过程中要检查是否产生了溢出：若阶码正常，加减运算正常结束；若阶码溢出，则要进行相应的处理。
阶码上溢—— 超过了阶码可能表示的最大值的正指数值,一般
将其认为是＋∞和－∞。
阶码下溢—— 超过了阶码可能表示的最小值的负指数值,一般
将其认为是0。
• 浮点数的溢出是以其阶码溢出表现出来的
• 对尾数的溢出也需要处理(上溢—右归，下溢—舍入）。
小结：

## Slide 34
例 设ｘ=20100.11011011, ｙ=2100 (-0.10101100), 求ｘ+ｙ。
解： 阶码采用双符号位, 尾数采用单符号位, 则它们的浮点表示分别为 [x]浮= 00 010, 0.11011011 [y]浮= 00 100, 1.01010100
(1) 求阶差并对阶
△E = Ex- Ey= [Ex]补+ [-Ey]补= 00 010 + 11 100 = 11 110
[x]浮＝00 100, 0.00110110(11)
其中(11)表示Mｘ右移2位后移出的最低两位数。
即△E为-2, x的阶码小, 应使 Mx右移两位, Ex加2,

## Slide 35
(2)尾数求和
(4) 舍入处理
采用0舍1入法处理, 则有:
1.00010101
+ 1
1.00010110
0.00110110(11)
+ 1.01010100
1.10001010(11)
(3) 规格化处理
尾数运算结果的符号位与最高数值位为同值，应执行左规处
理，结果为1.00010101(10)， 阶码为00 011。
(5) 判断溢出
阶码符号位为00，不溢出，故得最终结果为
x + y = 2011 × (-0.11101010)

## Slide 36
例 两浮点数x = 201×0.1101，y = 211×(-0.1010)。假设尾数在计算机中以补码表示，可存储4位尾数，2位保护位，阶码以原码表示，求x+y。
解：将x,y转换成浮点数据格式
[x]浮 = 00 01, 00.1101
[y]浮 = 00 11, 11.0110
步骤1：对阶，阶差为11-01=10，即2，因此将x的尾数右移两位，得
[x]浮 = 00 11, 00.001101
步骤2：对尾数求和，得:
[x+y]浮 = 00 11, 11.100101
步骤3：由于符号位和第一位数相等，不是规格化数，向左规格化，得
[x+y]浮 = 00 10, 11.001010
步骤4：截去。
[x+y]浮 = 00 10, 11.0010
步骤5: 数据无溢出，因此结果为
x+y = 210×(-0.1110)

## Slide 37
浮点运算电路
浮点加法器原理框图
M
E
S
M
E
S
小
ALU
大
ALU
控制
右移
左移或右移
舍入部件
阶码差
加
1
或减
1
M
E
S
1
1
1
0
0
0

## Slide 38
浮点乘、除法运算
1.浮点乘法、除法运算规则
设有两个浮点数ｘ和ｙ： ｘ＝2Ex·Mx ｙ＝2Ey·My
浮点乘法运算的规则是： ｘｙ＝2(Ex+ Ey) · (Mx My)
即： 乘积的尾数是相乘两数的尾数之积;
乘积的阶码是相乘两数的阶码之和。
浮点除法运算的规则是: ｘ÷ｙ＝2(Ex－Ey) · (Mx÷My)
即：商的尾数是相除两数的尾数之商;
商的阶码是相除两数的阶码之差。

## Slide 39
2. 浮点乘、除法运算步骤
浮点数的乘除运算大体分为四步：
(1) 0 操作数检查；
(2) 阶码加/减操作；
(3) 尾数乘/除操作；
(4) 结果规格化及舍入处理。

## Slide 40
(2) 浮点数的阶码运算
• 对阶码的运算有＋1、－1、两阶码求和、两阶码求差四种,
运算时还必须检查结果是否溢出。
• 在计算机中, 阶码通常用补码或移码形式表示。
①移码的运算规则和判定溢出的方法
移码的定义为 [x]移 = 2n +ｘ - 2n ≤ x < 2n
[x]移+ [y]移 = 2n +ｘ+ 2n +ｙ
= 2n +[ｘ+ｙ]移
按此定义, 则有
= 2n +(2n +(ｘ+ｙ))
[ｘ+ｙ]移 = -2n + [x]移 + [y]移

## Slide 41
考虑到移码和补码的关系：
对同一个数值, 其数值位完全相同, 而符号位正好完全相反。
[y]补的定义为 [y]补= 2n+1 +ｙ
则求阶码和用如下方式完成：
= 2n+1 + (2n +(ｘ+ｙ))
[x]移+[y]补= 2n +ｘ+ 2n+1 +ｙ
即：
[ｘ+ｙ]移= [x]移+[y]补 (mod 2n+1)
同理：
[ｘ-ｙ]移= [x]移+[-y]补 (mod 2n+1)
②混合使用移码和补码

## Slide 42
使用双符号位的阶码加法器, 并规定移码的第二个符号位, 即最高符号位恒用 0 参加加减运算, 则溢出条件是结果的最高符号位为1：
• 当低位符号位为 0时,（10） 表明结果上溢,
• 当低位符号位为1时, （11） 表明结果下溢。
• 当最高符号位为0时, 表明没有溢出:
低位符号位为1, （01） 表明结果为正;
为0, （00） 表明结果为负。
③ 阶码运算结果溢出处理

## Slide 43
例： ｘ= +011,ｙ= +110, 求[x+y]移 和 [x-y]移, 并判断是否溢出。
解：阶码取3位（不含符号位），其对应的真值范围是 -8~+7
[x]移= 01 011, [y]补= 00 110, [-y]补=11 010
[x+y]移= [x]移+ [y]补=
[x-y]移= [x]移+ [-y]补=
01 011
+ 00 110
10 001
结果上溢。
结果正确, 为-3。
01 011
+ 11 010
00 101

## Slide 44
(3) 尾数处理
浮点加减法对结果的规格化及舍入处理也适用于浮点乘除法。
第一种方法是：
无条件地丢掉正常尾数最低位之后的全部数值。
这种办法被称为截断处理, 好处是处理简单, 缺点是影响结果
的精度。
第二种办法是：
运算过程中保留右移中移出的若干高位的值, 最后再按某种规
则用这些位上的值修正尾数。
这种处理方法被称为舍入处理。

## Slide 45
• 当尾数用原码表示时:
最简便的方法是，只要尾数的最低位为1, 或移出
的几位中有为1的数值位, 就使最低位的值为1。
另一种是0舍1入法, 即当丢失的最高位的值为1时,
把这个1加到最低数值位上进行修正, 否则舍去丢失的
的各位的值。这样处理时,舍入效果对正数负数相同,
入将使数的绝对值变大, 舍则使数的绝对值变小。
舍入处理

## Slide 46
• 当尾数是用补码表示时:
采用0舍1入法时，若丢失的位不全为0时：
对正数来说，舍入的结果与原码分析相同；
对负数来说，舍入的结果与原码分析相反，即“舍”使绝对
值变大，“入”使绝对值变小；为使原、补码舍入处理后的结果
相同，对负数可采用如下规则进行舍入处理：
当丢失的各位均为0时, 不必舍入；
当丢失的最高位为0 , 以下各位不全为0 时, 或者丢失的最
高位为1, 以下各位均为0时, 则舍去丢失位上的值；
当丢失的最高位为1,以下各位不全为0 时,则执行在尾数最低位入1的修正操作。

## Slide 47
例 设 [x1]补= 11.01100000, [x2]补= 11.01100001,
[x3]补= 11.01101000, [x4]补= 11.01111001, 求执行只保留
小数点后4位有效数字的舍入操作值。
解：执行舍入操作后,其结果值分别为
[x1]补＝11.0110 (不舍不入)
[x2]补＝11.0110 (舍)
[x3]补＝11.0110 (舍)
[x4]补＝11.1000 (入)

## Slide 48
例 设有浮点数ｘ=2－5  0.0110011, ｙ= 23  (-0.1110010), 阶码用4位移码表示, 尾数 (含符号位)用8位补码表示。求[ｘｙ]浮。要求用补码完成尾数乘法运算, 运算结果尾数保留高8位(含符号位), 并用尾数低位字长值处理舍入操作。
解: 移码采用双符号位, 尾数补码采用单符号位, 则有
[Mx]补= 0.0110011, [My]补= 1.0001110,
Ex]移= 00 011, [Ey]移 = 01 011, [Ey]补= 00 011,
[x]浮＝00 011, 0.0110011, [y]浮＝01 011, 1.0001110

## Slide 49
(2) 尾数乘法运算
可采用补码阵列乘法器实现, 即有
(1) 求阶码和
[Ex+ Ey]移= [Ex]移+ [Ey]补= 00 011+ 00 011= 00 110,
值为移码形式-2。
[Mx]补  [My]补 = [0.0110011]补  [1.0001110]补
= [1.1010010,1001010]补

## Slide 50
(4) 舍入处理
(3) 规格化处理
乘积的尾数符号位与最高数值位符号相同, 不是规格化的数,需要左规, 阶码变为00 101(-3), 尾数变为 1.0100101,0010100。
尾数为负数, 取尾数高位字长，按舍入规则, 舍去低位字长，故尾数为1.0100101 。
最终相乘结果为
其真值为 ｘｙ＝2－3  (－0.1011011)
[ｘｙ]浮＝00 101,1.0100101

## Slide 51
1） IEEE 754 浮点数的表示
尾数的规格化表示
浮点数的计算流程
浮点数计算的硬件实现
小结：